## Slide 1
高性能众核芯片动态热管理技术研究
马健

## Slide 2
为什么需要动态温度管理
功耗密度不断增长导致高温热问题，在众核领域，高温点问题更加严重
  芯片高温或局部高温影响系统可靠性
  高温使静态功耗增加
  热问题使系统冷却开销很大
多核芯片的温度分布

## Slide 3
动态温度管理技术
动态电压频率调整技术 (DVFS):
  P ~ f v2
  通过调整电压和频率来降低动态功耗
  温度降低的同时处理速度下降
红色核： 温度超出安全温度
黄色核： 温度刚刚在安全温度以下
蓝色核： 温度远低于安全温度

## Slide 4
动态温度管理技术
任务迁移：
  将高温核上的重负载任务迁出，来避免高温问题

## Slide 5
热模型
表示温度向量，包括处理器核的温度和其他部分。
表示输出向量，即核的温度向量。
表示输入向量，即核的功耗向量
表示hotspot热模型提取的热容热阻信息的离散化形式
是一个选择矩阵，即从 中将核的温度选择出来

## Slide 6: 最近的动态温度管理方法
模型预测控制 (MPC)
  提供指导性调整意见：计算出期望的功耗分布
MPC
当前温度分布
期望的温度分布
调整控制
当前功耗分布
期望功耗分布

## Slide 7: 提出的混合方法
新的动态温度管理方法流程

## Slide 8: 提出的混合方法
模型预测控制方法结合任务迁移和DVFS
  匈牙利算法：分配任务到正确的核（一定阈值下的二部图匹配）
  DVFS保证匹配不上的核在安全温度以下
匹配前设定匹配阈值为3
匹配后
利用匈牙利算法匹配
4核匹配示例

## Slide 9: 提出的混合方法
算法运算时间的问题
  随着核数增长，任务迁移决策的计算需要太多时间
100核芯片的例子

## Slide 10
改进的分层方法
将芯片分块做两层任务迁移
  块内任务迁移
  块间任务迁移

## Slide 11
块内任务迁移
块I的例子
改进的分层方法

## Slide 12
  没有匹配上的核可能在其他块可以匹配
  将未匹配核集中到一起
改进的分层方法

## Slide 13
  未匹配核的数量可能很大
    如果未匹配核数量很小，直接进行匹配.
    否则用最小割算法将其划分，每部分内部匹配
改进的分层方法

## Slide 14
最后没有匹配上的核再采用DVFS处理。
改进的分层方法

## Slide 15
功耗重新分配完成
改进的分层方法

## Slide 16
实验设定
  对于未分层的混合方法，设定16核，25核，36核与49核来进行测试比较。对于改进的分层方法设定了100核，256核，400核以及625核进行测试比较。
  热模型用HotSpot得到。
  功耗信息由SPEC benchmarks 在Wattch上运行得到。
  环境温度设定为20摄氏度。
  安全温度设定为105摄氏度。

## Slide 17
未分层混合方法的比较
没有采用温度管理方法时的温度
采用混合方法时的温度
采用MPC只结合DVFS方法时的温度
没有采用温度管理方法时的核间温度方差
采用混合方法时的核间温度方差
采用MPC只结合DVFS方法时的核间温度方差

## Slide 18
未分层混合方法的比较
混合方法与其他方法的性能比较
表示理想状态下的每秒指令数
表示采用MPC只结合DVFS方法的每秒指令数
表示采用混合方法的每秒指令数

## Slide 19
未分层混合方法的比较
混合方法与其他方法的计算时间比较
表示MPC部分的计算时间
表示匹配部分的计算时间

## Slide 20
改进分层方法的比较
没有采用温度管理的温度
采用分层方法的温度
采用未分层方法的温度
采用MPC只结合DVFS方法的温度

## Slide 21
改进分层方法的比较
没有采用温度管理的核间温度方差
采用分层方法的核间温度方差
采用未分层方法的核间温度方差
采用MPC只结合DVFS方法的核间温度方差

## Slide 22
改进分层方法的比较
分层方法与未分层方法的计算时间比较
表示MPC部分的计算时间
表示匹配部分的计算时间
表示最小割划分部分的计
算时间

## Slide 23
改进分层方法的比较
分层方法与其他方法的性能比较
表示理想状态下的每秒指令数
表示采用MPC只结合DVFS方法的每秒指令数
表示采用混合方法的每秒指令数

## Slide 24
总结
提出了模型预测控制结合任务迁移和DVFS的混合方法，并将其改进成分层方法
混合方法是首次将模型预测控制方法与任务迁移相结合，并将其化为任务分配问题解决。
针对任务分配决策时间长的问题，创新性地将任务分配问题分层处理，并引入最小割算法。
通过实验比较，新的方法具有更可靠的热控制，更大的可靠性和性能优势，改进分层之后减少了计算开销增强了扩展性。

## Slide 25
谢 谢!